## Slide 1
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гигиены, экологии человека, медицинской профилактики и здорового образа жизни» для школьников, студентов,
обучающихся СПО и специалистов
Перспективы доказательной оценки риска здоровью населения староосвоенных регионов России и особенности выбора индикаторной экологически обусловленной заболеваемости
(на примере Ярославской области)
Бородкин А.Е.,
Руководитель Центра по оценке
риска здоровью населения
Института «Кадастр»,
аспирант ИГ РАН

## Slide 2
В июне 2012 года состоялась крупнейшая в истории ООН Всемирная Конференция по устойчивому развитию «Рио +20»
Итоговый документ конференции «Будущее, которого мы хотим»:
«…п.1 Международное сообщество подтвердило приверженность курсу на устойчивое развитие и на обеспечение построения экономически, социально и экологически устойчивого будущего для нашей планеты и для нынешнего и будущих поколений
…п.6 Центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития должна занимать забота о людях
… п.56 «Зеленая» экономика должна содействовать ликвидации нищеты, а также поступательному экономическому росту, способствуя социальной интеграции, улучшению благосостояния человека и созданию возможностей для занятости и достойной работы для всех, и при этом обеспечивать нормальное функционирование экосистем планеты»
Новые взгляды на развитие

## Slide 4
Цель и задачи исследования
Цель: разработка и апробация научно-методологических подходов к изучению географического пространства риска здоровью населения направленных на принятие решений по территориальному развитию староосвоенных регионов России (на примере Ярославской области) основанных на принципах доказательной оценки риска.
Задачи:
- Выполнить эколого-географические исследования Ярославской области для обоснования потенциальных путей вредного воздействия загрязненной окружающей среды.
- Определить перечень гигиенически значимых химических токсикантов на исследуемой территории, выполнить моделирование рассеивания атмосферных выбросов и дать количественную характеристику экспозиционной и рисковой нагрузки на население.
- Исследовать территориальные особенности региональной экологически обусловленной заболеваемости, а также разработать подходы к выбору приоритетных заболеваний для анализа медико-географической ситуации на территории староосвоенного региона (на примере Ярославской области).
- Классифицировать муниципальные районы Ярославской области по степени медико-географической нагрузки и разработать предложения по организации региональной системы мониторинга рисков здоровью.

## Slide 5
Проблемы оценки риска с точки зрения доказательности
Доказательная оценка риска (EBHRA) основана на изучении механизмов токсического действия, биостатистики и валидизации. Базовыми направлениями данного раздела медицины являются мета-анализ, выявление причинности вредных эффектов, клинические и эпидемиологические исследования
Наименование ключевых слов | Число зарубежных публикаций | Число российских публикаций
Регуляторная токсикология, основанная на доказательствах | 123 | –
Риск для детей, пожилых лиц | 316224 | –
Наилучшие практики в оценке риска здоровью человека | 80201 | –
Оценка риска здоровью человека | Всего – 277769, США – 81268 | 928
Доказательная оценка риска здоровью | 8064 | –
Доказательная эпидемиология | 4498 | –
Доказательная токсикология | 307 | –
Источник: Современные проблемы оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и пути ее совершенствования / Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, С.Л. Авалиани [и др.] // Анализ риска здоровью. 2015. № 2(10). С. 4–11.
Число публикаций в мире по запросам в компьютерной системе Национальной медицинской библиотеки США

## Slide 6
Исследовательская часть. Результаты 1
Chart: Доли ПДК, %
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в городских и сельских поселениях | 7.6 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 2.15 | 0.9 | 0.39 | 0.79 | 0.73 | 0.25 | 0.28 | 0.22
Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК на автомагистралях в зоне жилой застройки городов Ярославля и Рыбинска | 15.5 | 19.6 | 8 | 7.5 | 4.9 | 7.7 | 3.9 | 2.2 | 0.64 | 0.52
Chart: тыс. тонн
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Общий объем выбросов | 369.3 | 338.3 | 278.9 | 277.4 | 272.9 | 268.5 | 263.8 | 212.5 | 210 | 211.3 | 216.3 | 222.3 | 218 | 242 | 241.4 | 240.11 | 208.2 | 200.9 | 195.6 | 188.7 | 187.7
Объем выбросов от стационарных источников | 193 | 180.5 | 160.3 | 162.3 | 156.8 | 150.2 | 142.6 | 87.4 | 83.6 | 83.4 | 87.1 | 93.1 | 73.3 | 77.1 | 77.7 | 75.53 | 80.8 | 78 | 77.3 | 81.5 | 88.3
Объем выбросов от передвижных источников | 176.3 | 157.8 | 118.6 | 115.1 | 116.1 | 118.3 | 121.2 | 125.1 | 126.4 | 127.9 | 129.2 | 129.2 | 144.7 | 163 | 163.7 | 164.58 | 127.4 | 122.9 | 118.3 | 107.2 | 99.4
Динамика доли проб атмосферного воздуха с превышением ПДК
Динамика объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Ярославской области
46 884 предприятий и организаций

## Slide 7
Исследовательская часть. Результаты 2
Chart: 
| 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности | Не классифицируемые
 | 23 | 48 | 70 | 38 | 91
№ п/п | CAS | Код | Название выбрасываемых веществ | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад в выбросы, % | Ранг
1 | 7446-09-5 | 330 | Сера диоксид | 3 | 4085,515599 | 41,020101 | 1
2 | – | 416 | Углеводороды пред. C6-C10 (по гексану) | – | 1538,74736 | 15,449598 | 2
3 | – | 415 | Углеводороды пред. C1-C5 (по метану) | – | 1505,669252 | 15,117481 | 3
4 | 10102-44-0 | 301 | Азота диоксид | 2 | 813,9446725 | 8,172308 | 4
5 | 630-08-0 | 337 | Углерод оксид | 4 | 506,5467798 | 5,085919 | 5
6 | 10102-43-9 | 304 | Азота оксид | 3 | 413,9300948 | 4,156013 | 6
7 | – | 2754 | Углеводороды пред. C12-C19 | 4 | 180,0874303 | 1,808145 | 7
8 | 74-82-8 | 410 | Метан | – | 164,3248352 | 1,649883 | 8
9 | – | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 145,9304859 | 1,465197 | 9
10 | – | 3714 | Угольная зола (20-70% SiO2) | – | 109,9679983 | 1,104120 | 10
11 | 108-88-3 | 621 | Толуол | 3 | 94,95368233 | 0,953370 | 11
Перечень загрязняющих веществ от исследуемых объектов включает 271 наименование. В целом, от рассматриваемых промышленных объектов, суммарное значение условной экспозиции химических токсикантов составило 59740,693 т/год
(M±m 9956,789±17,404 т/год)

## Slide 8
Исследовательская часть. Результаты 3
№ п/п | CAS | Код | Название выбрасываемых веществ | Класс опасности | Выброс, т/год | ПДКсс, мг/м3 | RfC, мг/м3 | HRI | % HRI | Ранг по неканцерогенному действию
1 | 7446-09-5 | 330 | Сера диоксид | 3 | 4085,515599 | 0,05 | 0,05 | 408551,6 | 37,01443 | 1
2 | 1314-62-1 | 110 | Ванадия пятиокись | 1 | 3,7759245 | 0,002 | 0,00007 | 377592,5 | 34,20956 | 2
3 | 10102-44-0 | 301 | Азота диоксид | 2 | 813,9446725 | 0,04 | 0,04 | 81394,47 | 7,37427 | 3
4 | 7664-939 | 322 | Серная кислота | 2 | 4,174829383 | 0,1 | 0,001 | 41748,29 | 3,78236 | 4
5 | 10102-43-9 | 304 | Азота оксид | 3 | 413,9300948 | 0,06 | 0,06 | 41393,01 | 3,750172 | 5
6 | 124-40-3 | 1819 | Диметиламин | 2 | 0,259493833 | 0,0025 | 0,00002 | 25949,38 | 2,350992 | 6
7 | 107-02-8 | 1301 | Акролеин | 2 | 0,2144215 | 0,01 | 0,00002 | 21442,15 | 1,942641 | 7
8 | – | 2946 | Пыль металлическая | 1 | 0,171056667 | 0,0001 | – | 17105,67 | 1,549759 | 8
9 | – | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 145,9304859 | 0,1 | 0,1 | 14593,05 | 1,322118 | 9
10 | 7439-96-5 | 143 | Марганец и его соединения | 2 | 0,1032718 | 0,001 | 0,00005 | 10327,18 | 0,935634 | 10
Ранжирование неканцерогенных загрязняющих веществ с учетом промышленной специфики Ярославской области
№ п/п | CAS | Код | Название выбрасываемых веществ | Класс опаснос-ти | Выброс, т/год | ПДКс/с, мг/м3 | RfC, мг/м3 | Канцерогенная опасность по группе МАИР | SF [(кг×сут.)]/ (мг.)] | HRIc | % HRIc | Ранг по канцероген-ному действию
1 | 71-43-5 | 602 | Бензол | 2 | 56,5727102 | 0,1 | 0,03 | 1 | 0,027 | 5657,271 | 44,44127 | 1
2 | 1333-86-4 | 328 | Углерод черный (Сажа) | 3 | 19,72526412 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,0155 | 1972,526 | 15,49538 | 2
3 | 106-99-0 | 503 | 1,3-Бутадиен | 4 | 1,537797333 | 1 | 0,002 | 2А | 0,105 | 1537,797 | 12,08032 | 3
4 | 18540-29-9 | 203 | Хрома (VI) оксид | 1 | 0,012014 | 0,0015 | 0,0001 | 1 | 42 | 1201,4 | 9,43772 | 4
5 | 1332-21-4 | 2931 | Пыль асбестсодержащая (асбесты) | 1 | 0,010862 | 0,06 | – | 1 | 22 | 1086,2 | 8,532754 | 5
6 | 8006-61-9 | 2704 | Бензин нефтяной | 4 | 4,41746555 | 1,5 | 0,071 | 2В | 0,035 | 441,7466 | 3,470185 | 6
7 | 107-13-1 | 2001 | Акрилонитрил | 2 | 0,314313667 | 0,03 | 0,002 | 2В | 0,24 | 314,3137 | 2,469123 | 7
8 | 7803-57-8 | 2005 | Гидразин гидрат | 1 | 0,001833333 | 0,001 ОБУВ | 0,0002 | – | 17 | 183,3333 | 1,440194 | 8
Ранжирование канцерогенных загрязняющих веществ с учетом промышленной специфики Ярославской области

## Slide 9
Характеристика муниципальных районов Ярославской области по уровням сравнительной неканцерогенной опасности
Chart: Среднегодовая концентрация, мг/м3
| Сера диоксид | Азота диоксид | Пыль 70-20% SiO2 | Азота оксид | Диметиламин | Ванадия пятиокись | Акролеин | Пыль металл. | Серная кислота | Марганец
 | 0.000302 | 7.7e-05 | 6.1e-05 | 1.1e-05 | 3e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-07
Оценка экспозиционной нагрузки
Распределение среднегодовых концентрации неканцерогенов
Chart: Средняя суточная доза , (мг/(кг×день))-1
| Бензин | Бензол | Сажа | Пыль (асбесты) | Хрома(VI)оксид | 1,3-Бутадиен | Гидразин гидрат | Акрилонитрил | Бенз/а/пирен
Средняя суточная доза | 0.00367 | 0.00301 | 0.00194 | 1.3e-05 | 6e-06 | 5e-06 | 2e-07 | 2e-08 | 1e-09
Распределение средней суточной дозы канцерогенов
Моделирующая система AERMOD View
Дистанционное зондирование земли из космоса

## Slide 10
Исследовательская часть. Результаты 4
№ | САS | Код | Вещество | RfС, мг/м3 | C с.г., мг/м3 | HQ | Критический орган
1 | 7446-09-5 | 330 | Сера диоксид | 0,05 | 0,000302265 | 0,006 | Органы дыхания, смертность
2 | 1314-62-1 | 110 | Ванадия пятиокись | 0,00007 | 0,000001702 | 0,024 | Органы дыхания
3 | 10102-44-0 | 301 | Азота диоксид | 0,04 | 0,000077353 | 0,002 | Органы дыхания, кровь (образование MetHb)
4 | 7664-939 | 322 | Серная кислота | 0,001 | 0,0000001 | 0,0001 | Органы дыхания
5 | 10102-43-9 | 304 | Азота оксид | 0,06 | 0,000010688 | 0,0002 | Органы дыхания, кровь (образование MetHb)
6 | 124-40-3 | 1819 | Диметиламин | 0,00002 | 0,000002973 | 0,149 | Органы дыхания, ССС, кровь, ЦНС
7 | 107-02-8 | 1301 | Акролеин | 0,00002 | 0,000001784 | 0,089 | Органы дыхания, глаза
8 | – | 2946 | Пыль металлическая | 0,0001 ПДКсс | 0,000000777 | 0,008 | Органы дыхания (вероятно)
9 | – | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,1 | 0,000060885 | 0,001 | Органы дыхания (по взвешенным веществам), системное, смертность
10 | 7439-96-5 | 143 | Марганец и его соединения | 0,00005 | 0,000000255 | 0,005 | ЦНС, нервная система, органы дыхания, ССС, печень
Суммарный риск (HI) |  |  |  | HI Органы дыхания |  |  | 0,284
 |  |  |  | HI Нервная система |  |  | 0,005
 |  |  |  | HI Центральная нервная система |  |  | 0,154
 |  |  |  | HI Сердечно-сосудистая система |  |  | 0,154
 |  |  |  | HI Системное действие |  |  | 0,001
 |  |  |  | HI Смертность |  |  | 0,006
 |  |  |  | HI Кровь |  |  | 0,151
 |  |  |  | HI Печень |  |  | 0,005
 |  |  |  | HI Глаза |  |  | 0,089
Примечание: Цветом выделены значимые критические органы |  |  |  |  |  |  | 
Характеристика неканцерогенного риска хронического воздействия приоритетных токсикантов

## Slide 11
Исследовательская часть. Результаты 5
Наименование загрязнителя | ICR | Доверительный интервал |  | Процентиль | 
 |  | –95 % | +95 % | 25 % | 75 %
Бензол | 0,000081 | 0,0000606 | 0,0001020 | 0,00000002 | 0,0001028
Углерод черный (сажа) | 0,00003 | 0,0000274 | 0,0000329 | 0,0000216 | 0,0000386
1,3-Бутадиен | 0,0000006 | 0,0000004 | 0,0000007 | 0,00000007 | 0,0000005
Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,00000001 | 0,00000002 | 0,000000002 | 0,00000002
Хрома(VI)оксид | 0,000276 | 0,0002566 | 0,0002958 | 0,0001945 | 0,000319200
Пыль асбестосодержащая | 0,000306 | 0,0002496 | 0,0003629 | 0,000012 | 0,0004158
Бензин нефтяной | 0,000128 | 0,0001133 | 0,0001437 | 0,0000604 | 0,0001843
Акрилонитрил | 0,00000001 | 0,000000005 | 0,000000006 | 0,000000002 | 0,000000006
Гидразин гидрат | 0,000003 | 0,0000026 | 0,0000026 | 0,0000024 | 0,0000028
Уровень индивидуального канцерогенного риска создаваемого приоритетными химическими канцерогенами Ярославской области
Chart: HQ
| Диметиламин | Акролеин | Ванадия пятиокись | Пыль металл. | Сера диоксид | Марганец | Азота диоксид | Пыль 70-20% SiO2 | Азота оксид | Серная кислота
#REF! | 0.149 | 0.089 | 0.024 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000178 | 0.0001
Chart: HI
| Органы дыхания | ЦНС | ССС | Кровь | Глаза | Смертность | Нервная система | Печень | Системное
 | 0.284 | 0.154 | 0.154 | 0.151 | 0.089 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Распределение коэффициента (а) и индекса опасности (б) по приоритетным загрязнителям и критическим органам
(а)
(б)

## Slide 12
Медико-географические особенности
Первичная заболеваемость органов дыхания среди (а) взрослого и (б) детского населения
(а)
(б)

## Slide 13
(а)
(б)
Распределение уровней первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями среди (а) взрослого и (б) детского населения

## Slide 14
Распределение уровней первичной заболеваемости ССС среди (а) взрослого и (б) детского населения
(а)
(б)

## Slide 15
Распределение уровней первичной заболеваемости ЦНС среди (а) взрослого и (б) детского населения
(а)
(б)

## Slide 16
Распределение уровней первичной заболеваемости крови среди (а) взрослого и (б) детского населения
(а)
(б)

## Slide 17
Особенности медико-географической типизации
Взрослое население
Детское население
(1)
(2)

## Slide 18
Реализация принципов доказательности в территориальном управлении
Единая санитарно-защитная зона
Северного промышленного узла
Единая санитарно-защитная зона
Южного промышленного узла

## Slide 19
БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!
E-mail: info@nipik.ru, info@nppkad.ru, info@group-rc.ru
www.nipik.ru, www.nppkad.ru, www.ntc-rik.ru
150043, г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, 22
тел./факс 75-76-46, 75-19-79, 75-19-83